ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС
Редни / број	Тачан назив робе - / услуге (кат.бр.)	Јед.мере	количина
1.	-Мotorna kosa - trimer / *Karakteristike: / *snaga:min 44,0 cm3 / min 2,1 кw / min2,9 кs / *nivo zvučnog pritiska maks 100 db / *vrednost vibracije maks 1,8 m/s² / *antivibracioni sistem 4-tačke / * multifuncinalna drška, Elasto Start / *uprtač	ком	3
2.	-Мotorna kosa - trimer / *Каrakteristikе: / *Zapremina : min 30,8 cm3 / *izlazna snaga: min 1,3 Kw/KS / *težina: 6,3 kg maks / * drška za dve ruke / *nivo snage zvuka maks 109 dB / *vrednost vibracije maks 2,8 m/s2 / * multifuncinalna drška / *uprtač	ком	2
3.	- Duvač lišća / *Каrakteristike: / -Zapremina (cm³) min: 27,2 / -Težina (kg) : 4,4 maks / -Motor : 2 mix / -Jačina duvanja min (N) : 15 / -Maksimalni protok vazduha min (m³/h) : 810 / -Antivibracioni sistem / -Elasto Start / -Okrugla /ravna mlaznica	ком	1
4.	Benzinska kosačica / *Karakteristike: širina košenja min 58 cm kućište inox brzina min 1.8 km/h visina košenja 40-90 mm model motora GCV 190 radna zapremina(cmm) min 189 težina maks 86	ком	1
5.	Benzinska kosačica *Karakteristike: širina košenja 53 cm- min visina sečenja od 19 do 80mm kućište presovani čelik(elektroforeziran) prečnik noža napred/pozadi min 200/200mm model motora GCV 160 tip motora 4-taktni,jednocilindrični,OHC radna zapremina min 160ccm nominalna snaga motora min- 2.7/2850 kw/o/min zapremina rezervoara min 0.9 l zapremina ulja min 0.55 l pogon min- 1 brzina brzina kretanja min 0.50 m/s zapremina sakupljač min- 61 l	kom	2